附件1

应急救护培训模拟人参数要求

一、全身型心肺复苏模拟人

（一）主要配置要求：

符合美国心脏学会（AHA）2015年心肺复苏（CPR）与心血管急救（ECC）指南标准要求。

（二）主要技术和性能要求：

1.模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭。在进行正确的头后仰、抬下颌动作时气道打开。

2.可进行人工呼吸和胸外按压训练。

3.应具有模拟颈动脉搏动功能，具有模拟胃胀气功能。

4.具有准确的解剖标志和真实的按压手感，提示吹气量和持续时间、按压深度和按压位置。5、气道和排气管具有单向阀门。

6.模型面皮和气道可进行更换。

7.模型肩关节可做屈伸及环转运动，可以练习病人搬运。

8.配有创伤四肢模型。

9.配有电子显示装置，指示操作正误，电子显示器可以即时、动态的反馈心外按压和人工通气的操作情况，显示人工呼吸时充气量的大小、充气速度的正确与否、按压力度的大小、按压部位的正确与否。

（三）打印机功能：

1.操作结束后打印操作过程。

2.成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

3.面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点。

（四）标准配置：

高级复苏全身人体模型一具；

高级显示控制器一台；

豪华牛津袋一只；

复苏操作垫一条；

电源适配器一根；

数据线一根；

屏障面膜(50张/盒)一盒 ；

可换肺囊装置四套；

可换面皮一只；

热敏打印纸二卷；

操作指南光盘1个；

现场急救常用技术使用手册1本；

使用说明书一本；

保修卡、合格证；

二、简易型半身心肺复苏模拟人

（一）主要配置要求：

符合美国心脏学会（AHA）2015年心肺复苏（CPR）与心血管急救（ECC）指南标准要求。

（二）主要技术和性能要求：

1.模型仰卧，头部处于中位时，气道自然关闭。在进行正确的头后仰、抬下颌动作时气道打开。

2.具有明显的解剖标记。

3.可进行人工呼吸、胸外按压和气道异物梗阻训练。

（三）标准配置：

简易半身模拟人一具；

豪华牛津袋一只；

复苏操作垫一条；

呼吸面膜一盒（50片）；

面皮一张；

肺囊四个；

操作光盘一个；

急救手册一本；

说明书、合格证、保修卡。