附件2

急救箱配置要求

1产品标准

产品符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家及行业规定的标准或企业标准，提供产品生产许可证及产品注册证等相关资质文件。急救箱所有内置产品均须根据国家相关法律法规规定，标注规范的产品标识。

2定义

急救箱是在人员密集的公共场所提供专业的自救互救用品设施，一旦意外伤害发生，能迅速发挥作用。

3急救箱箱体要求

3.1急救箱箱体配备提手，方便携带；

3.2急救箱应三面180 度打开，内部用透明隔断分为若干小格，急救用品分类分区，标识清晰简明，便于查看，易取易放，配有透明内板，科学固定，防止内置物品掉落；

3.3急救箱采用双锁扣设计，箱内有防潮密封圈；

3.4急救箱箱体置于 30 度的倾斜位置时，箱内物品不得滑出；

3.5急救箱必须避免可能引起受伤的锐角和尖棱，对边角应倒去毛刺、卷边或包住；
3.6急救箱所用材料不得影响或改变急救用品，采用ABS材质、耐摔、防震、抗氧化，耐腐蚀，防爆防潮；

3.7急救箱外箱主体颜色为白色，印刷标准“红十字”标志及“急救箱”和 “First Aid Kit”字样；

3.8 急救箱尺寸：至少40×30×15cm。

4 物品配备要求

4.1 救护用品

4.1.1 碘伏棉棒

4.1.1.1材料：由脱脂棉头与碘伏棒管组成，碘伏棉棒的初始污染菌数应≤100cfu/g，并不得检出致病菌。碘伏棒管由装有碘伏溶液的医用聚丙烯树脂胶管制成；

4.1.1.2尺寸：注射用消毒棉棒规格0.15mL；

4.1.1.3包装：独立包装；

4.1.1.4有效期：24个月；

4.1.1.5最少配备数量：50支。

4.1.2一次性医用酒精消毒片

4.1.2.1材料：环保可降解无纺布，75%药用酒精，独立镀铝膜包装。

4.1.2.2尺寸

湿巾展开尺寸：长5-7cm，宽5-7cm

酒精擦片折叠尺寸：长2.5-3.5cm，宽2.5-3.5cm

酒精擦片折叠方式：纵向对折→横向对折，（四层）

4.1.2.3 有效期：24个月；

4.1.2.4 最少配备数量：50片。

4.1.3防水创可贴

4.1.3.1材料：外层为聚乙烯薄膜，以及肉眼看不见的小孔，可是空气和水蒸气通过，却阻止水和细菌的进入；中层为无纺织物，令外层富有弹性。内层为吸收性强，不粘伤口的岛型复合垫，由无纺织物和PE隔离膜组成；

4.1.3.2尺寸：小号（7.2×1.9）cm；中号(7×9)cm；大号（10×20)cm；特大号（10×25)cm

4.1.3.3有效期：36个月；

4.1.3.4最少配备数量：小号40片；中号30片；大号20片；特大号10片。

4.1.4 H型创可贴

4.1.4.1材料：以医用胶带做基材，上附一层有隔离膜的吸收垫，防水、透气；

4.1.4.2尺寸：7.6×3.8cm；

4.1.4.3有效期：36个月；

4.1.4.4最少配备数量：20片。

4.1.5医用自粘弹性绷带

4.1.5.1尺寸：450cm*5cm。

4.1.5.2材质：采用棉布和氨纶弹性丝制成，表面涂微小乳胶颗粒，可手撕，贴合手臂不紧绷，自动粘合但不粘皮肤和毛发，揭除无痛，质地柔软，有韧性，遇水遇汗不易脱落；弹性≥200%；

4.1.5.3包装：独立包装，有使用说明；

4.1.5.4有效期：60个月；

4.1.5.5最少配备数量：5卷。

4.1.6医用网状弹力绷带

4.1.6.1尺寸：

适用于手掌、手腕、前臂，长度10米，未拉伸宽度约2.1cm;

适用于膝盖、小腿、踝部，长度10米，未拉伸宽度约3.4cm;

适用于头部、儿童腹部，长度10米，未拉伸宽度约4.7cm;

4.1.6.2材质：压力适宜，透气性好；

4.1.6.3包装：独立包装，有使用说明；

4.1.6.4有效期：24个月；

4.1.6.5最少配备数量：各1卷。

4.1.7绷带剪

4.1.7.1材料：不锈钢；

4.1.7.2尺寸：9cm；

4.1.7.3最少配备数量：1把。

4.1.8卷式夹板

4.1.8.1参数：高分子发泡材料包裹铝板，无苯，不受温度和气候的影响，任意剪裁塑形，可洗涤；

4.1.8.2尺寸：11*46cm,15*92cm；

4.1.8.3包装：独立包装，有使用说明；

4.1.8.4最少配备数量：各2 卷。

4.1.9 充气夹板

4.1.9.1参数：由双层透明塑料构成，可见肢体轮廓。对伤肢施加均匀压力，起固定作用，保护伤肢，便于转运。

4.1.9.2包装：独立包装，有使用说明；

4.1.9.3最少配备数量：2 个。

4.1.10一次性医用纱布块

4.1.10.1材料：100%纯棉，经纺纱、织布、脱漂、叠制等工序，吸水，柔软，经环氧乙烷灭菌消毒，独立包装；

4.1.10.2尺寸：7.5*7.5cm，8 层；

4.1.10.3最少配备数量30片。

4.1.11敷料镊

4.1.11.1材料：不锈钢；

4.1.11.2尺寸：长度 13cm，弯头；

4.1.11.3 包装：独立无菌包装

4.1.11.4最少配备数量：2把。

4.1.12三角巾

4.1.12.1外形尺寸：93cm×93cm×135cm，缝纫两条50cm长织带；

4.1.12.2.外观：三角巾外观需干净，无破损、油污、脱线等瑕疵，独立包装；

4.1.12.3.原材料：三角巾纺织采用32支纱线织成的本白纯棉平纹棉布；

4.1.12.4.技术要求1）使用电动缝纫机将两个裁切边织边，不允许裁切线外露；在三角巾的直角处和一底角处分别缝纫2条50cm长织带；

4.1.12.5在三角巾中间印刷4.5cm×4.5cm“红十字”标志；

4.1.12.6最少配备数量：5条。

4.1.13卡扣式止血带

4.1.13.1材料：由可松紧尼龙面料和自动阀扣组成；

4.1.13.2可单手操作调节松紧；

4.1.13.3包装：独立包装，有使用说明；

4.1.13.4最少配备数量：4条。

4.1.14 医用透气胶布

4.1.14.1 无纺布，胶物为低过敏性粘合剂，独立包装；

4.1.14.2最少配备数量：3个。

4.2 防护用品

4.2.1  一次性CPR人工呼吸膜

4.2.1.1.材料：一片基膜及一片透气膜复合而成，基膜采用PVC材料，透气膜采用拒水刺布材料。基膜拉伸强度不小于20MPa。细菌菌落总数小于200cfu/g；

4.2.1.2尺寸：长20cm*宽30cm；

4.2.1.3有效期：36个月；

4.2.1.4最少配备数量：10片。

4.2.2 CPR呼吸急救面罩

4.2.2.1参数：配有带过滤作用的单向阀，在紧急情况时对施救人员起屏障保护作用。
透明面罩可以帮助施救人员观察病人嘴唇的颜色和呕吐物。必要时可以接入氧气供给病人。
单一病患使用，单向阀带高效细菌过滤器；面罩去除单向阀后可连接复苏器使用。

折式气垫面罩，带氧气孔。用于成人、儿童。

4.2.2.2包装：独立包装，有使用说明：

4.2.2.3最少配备数量：3个。

4.2.3检查手套

4.2.3.1材料：采用PVC无粉，无色无味环氧乙烷灭菌消毒，独立包装；

4.2.3.2 尺寸：中号；

4.2.3.3尺寸：有效期：60个月；

4.2.3.4最少配备数量：4副。

4.2.4医用外科口罩

4.2.4.1材料：无纺粘无纺布+熔喷布+纺粘无纺布，环氧乙烷灭菌消毒，挂耳式，独立中文密封包装；

4.2.4.2 尺寸：17.5*9.5cm；

4.2.4.3有效期：36个月；

4.2.4.4最少配备数量：5个。

4.3 应急用品

4.3.1一次性速冷袋

4.3.1.1 重量：100g；

4.3.1.2独立包装，有使用说明，注明有效期；

4.3.1.3最低制冷温度：零上 4 度，抗压 20 千克；

4.3.1.4最少配备数量4个。

4.3.2电子体温计

4.3.2.1参数：液晶数字显示，感温器为软头，具防水功能，60 秒测体温，测量范围 32.0℃-43.9℃，分辨率 0.1℃，准确率：±0.1℃ （介于 36.1℃-39.0℃之间），±0.2℃（低于 36.1℃或 高于 39.0℃），电源：DC1.5V 纽扣电池一颗；

4.3.2.2最少配备数量：2支。

4.3.3医用退热贴

材料：由无纺布背衬层、高分子凝胶层、防粘层等部分组成。其中高分子凝胶层含有薄荷脑、对羟基苯甲酸、水、高分子物质、甘油等；本品利用高分子凝胶所含有的大量水分和易挥发成分进行扩散，转动到皮肤，通过水分气化带走热量，从面达到退热降温的治疗目的；

4.3.3.1尺寸：5×12cm；

4.3.3.2包装：独立密封包装；

4.3.3.3有效期：24个月；

4.3.3.4最少配备数量：成人10片，儿童10片。

4.3.4急救保温毯

4.3.4.1材料：聚酯材料，银色反光膜，高抗撕性，双面银色，1.75千克每平方厘米；

4.3.4.2尺寸：摊开尺寸不小于140*210cm；真空套折包装后尺寸为12×8×1.5厘米；

4.3.4.3最少配备数量：4条。

4.3.5 热敷袋

4.3.5.1参数：由高聚化合物及多种生物元素组成，本品使用时可按所敷部位随意弯曲，贴近关节和肌肉，使敷疗更有效。本品经预冷或预热处理后使用，可以适应无限次冷热交替。

4.3.5.2包装：独立包装，有使用说明，注明有效期；

4.3.5.3最少配备数量：2个。

4.3.6多功能口哨

4.3.6.1参数：具有高频口哨（3000赫兹）、指南针、温度计等功能；

4.3.6.2最少配备数量：1只。

4.3.7多功能手摇充电手电筒

4.3.7.1参数：采用手摇发电，也可以直接充电，具有警报声、收音机、LED照明， LED红色SOS求救灯、电力输出等功能，报警响应50DB FM频率范围 88~108MHZ，灯源寿命不少于3万小时，包装附件输出线及4个手机接头，中文使用说明书；

4.3.7.2最少配备数量：1把。

4.3.8多功能工具刀

4.3.8.1参数：不少于12种工具用途（主刀；小刀；开罐头器；一字小改锥（亦适用于十字螺丝）；剪子；开瓶器；一字大改锥；电线剥皮槽；拨木塞钻；多用途钩；钻孔锥；牙签；镊子等）；

4.3.8.2材料：不锈钢材质；

4.3.8.3最少配备数量：1把。

4.3.9  过滤式消防自救呼吸器

4.3.9.1参数：头罩采用阻燃烧棉布制造，表面涂覆铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。头罩表面由于涂覆铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸型，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性炭，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢及火场中常见毒气对人的伤害。滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。

防护时间：40min；吸气阻力：95L/min时不大于800pa。呼气阻力：95L/min时不大于300pa。

佩戴重量：不大于100g。

4.3.9.2 有效期36个月；

4.3.9.3最少配备数量：2个。

4.3.10 安全反光马甲

4.3.10.1参数：针织布面料，2条5cm灰色警示反光条，优质魔术贴方便穿戴。

4.3.10.2最少配备数量：2个。

4.3.11 电子血压计

4.3.11.1 参数：上臂式电子血压计。

4.3.11.2 最少配备数量：1个

4.4辅助用品

4.4.1 急救手册（中文）

彩色图文并茂，通俗易懂，集合心肺复苏、创伤救护、意外伤害、常见急症、突发事件等内容。

4.4.2 说明书（中文）

物品明细，生产厂家（相关资质）、使用说明，物品补给指导等。

4.4.3急救箱使用记录登记表（中文）

由使用者登记使用记录，包括姓名，病症，使用物品登记等内容。

4.4.4 急救箱检查记录登记表（中文）

由公共急救箱保管人员填写的使用、消耗、更换和补充等记录。

4.4.5 中性签字笔 1支。

4.4.6记号笔：选用易于书写的记号笔，1支。